Technická specifikace – 1 ks vyvážecí vlek s hydraulickým ramenem

| Požadovaná specifikace a parametry vyvážecího vleku s hydraulickým ramenem | ANO/NE případně nabízená hodnota (odpověď NE, nebo hodnota nevyhovující rozmezí požadavku se považuje za nevyhovující) |
| --- | --- |
| Klanicový podvozek |
| Minimální nosnost 15t |  |
| Hydraulický pohon zadních kol |  |
| Minijoisticky pro ovládání hydraulického ramene s hydraulickým agregátem |  |
| Možnost nastavení rychlosti práce hydraulického ramene |  |
| Integrovaný teleskopický rám |  |
| Délka ložného prostoru min. 4,5m |  |
| Délka ložného prostoru max. 6m |  |
| Min 4 páry nastavitelných klanic |  |
| Vlastní hmotnost 4 500-5 500 kg |  |
| Boggie nápravy |  |
| Vzduchové brzdy na všechny 4 kola |  |
| Oj s hydraulickým ovládáním pro navádění vleku |  |
| Homologace k provozu na pozemních komunikacích |  |
| Pozáruční servis do 24h |  |
| Servis do 30km od sídla odběratele |  |
| Otočný spodní závěs |  |
| Led osvětlení (zadní světla + obrysová) |  |
| Montáž ovládání do kabiny, předvedení stroje na adrese objednatele |  |
| Zesílení ráfku kol |  |
| Hydraulické rameno |
| Přírubová montáž ramene |  |
| Dosah ramene min. 7m |  |
| Zdvihový moment min 60kNm |  |
| Nosnost na 4m min. 1150kg |  |
| Záruka 12 měsíců a pozáruční servis |  |
| Pozáruční servis do 24h |  |
| Úhel otáčení 360° |  |
| Drapák na dřevo |  |
| Zavěšení rotátoru s brzdou |  |
| Přípojné k výkonu čerpadla 80-150l/min |  |
| Hydraulické ovládání výsuvu teleskokpu |  |
| Led osvětlení ramene |  |

Technické kvalifikační předpoklady:

- Reference

- Seznam minimálně tří techniků s praxí minimálně 2 roky, zaměření na vyvážecí vlek s HR

- Doklad o autorizovaném prodeji (zastoupení) pro Českou republiku

- Doklad o autorizovaném servisu (zastoupení) pro Českou republiku

V …………………, dne ………………

………………………………

Razítko a podpis uchazeče