# Název akce:

„REVITALIZACE PLOCHY NA UL. HVĚZDNÁ

– v k.ú. RADVANICE“

Stupeň:

DPS

Lokalita:

Parková plocha na ul. Hvězdná x Linkova

p.č.2141/2, 2141/2, 92, k.ú. Radvanice

Vypracovala:

Ing. Magda Cigánková Fialová

Spolupráce:

Ing. Romana Šašinková

Datum:

leden 2017

OBSAH DOKUMENTACE:

I. TEXTOVÁ ČÁST

- Údaje o objednateli

- Údaje o zpracovateli

- Základní charakteristika akce

- Informace o místě – lokalitě

- Provedené průzkumy, měření a podklady pro dokumentaci

- Celkový popis současného stavu

- Fotodokumentace

- Celkové sadovnicko – architektonické řešení

- Požadované úkony před započetím realizace

- Termín realizace

- Sanační zásahy na dřevinách, kácení dřevin, řezy a pěstební opatření

- Požadavky na vysazovaný materiál

- Požadavky na výsadby

- Seznam nově navržených taxonů

- Údržba navržených vegetačních prvků

- Rekonstrukce zpevněných ploch

- Mobiliář

II. VÝKRESOVÁ ČÁST

v.č.1 – Celkový výkres širších vztahů, M.1 : 5 000, F. A3

v.č. 2 – Celkový situační plán, M 1 : 250, F. 420 x 660 mm

v.č.3 – Dendrologický průzkum – pěstební a sanační zásahy na zeleni, M 1 : 250, F. 420 x 660 mm

v.č.4 – Sadové úpravy – osazovací výkres, M. 1 : 250, F. 420 x 660 mm

v.č.5 – Detaily sadových úprav, M. 1 : 50, F. A3

v.č.6 – Oprava chodníku a doplňující mobiliář, M. 1 : 250, F. 420 x 660 mm

III. DOKLADOVÁ ČÁST

IV. ROZPOČTY

1.ÚDAJE O OBJEDNATELI:

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – Radvanice

Tel: 599 416 100, Mail: posta@radvanice.ostrava.cz

IČ: 00845451, DIČ:CZ00845451

2. ÚDAJE O ZPRACOVATELI :

Ing. Magda Cigánková Fialová, autorizovaná krajinářská architektka ČKA 3640

Ing. Romana Šašinková

sídlo: Bukovanského 2089/37, 710 00 Slezská Ostrava

ateliér: Českobratrská 7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

mobil: 604 826 200, e-mail: magda.jiri@seznam.cz

IČ: 69221189, DIČ:CZ765225548

3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA AKCE:

Název:                                            „REVITALIZACE PLOCHY NA UL. HVĚZDNÁ V k. ú. RADVANICE“

Stupeň PD:			pro realizaci

Účel dokumentace:	Záměrem je provést průzkum stávající zeleně. Navrhnou opatření na stávající zeleni, jako kácení a udržovací řezy. Následně navrhnout výsadby nových stromů a rostlin pro umocnění plochy jako parkové. Doplňkovým zájmem je řešit opravu havarijních zpevněných ploch a doplnění o funkční mobiliář.

4. INFORMACE O MÍSTĚ – LOKALITĚ:

Seznam dotčených parcel na nichž budou probíhat zásahy a výsadby:

K. ú. Radvanice (715018)

| Parcelní č. | Způsob využití | Druh pozemku | Rozloha v m2 | Vlastník/ Svěřená správa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2141/2 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | 1099 | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
| 2141/3 | Zeleň | Ostatní plocha | 1431 | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
| 93 | zeleň | Ostatní plocha | 1144 | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava/ Městský obvod Radvanice a Bártovice, Těšínská 87/281,Radvanice, 716 00 Ostrava |

Seznam parcel v území jen s doporučením zásahů – jedná se o soukromé parcely, které se vyskytují v území :

K. ú. Radvanice (715018)

| Parcelní č. | Způsob využití | Druh pozemku | Rozloha v m2 | Vlastník/ Svěřená správa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3213 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | 3 198 | Černý Jaroslav , adresa neznámá |
| 95 | Zeleň | Ostatní plocha | 1706 | Hrib Rostislav, Hvězdná 298/4, Radvanice, 71600 Ostrava |
| 2141/4 | zeleň | Ostatní plocha | 54 | Neuman Artur, adresa neznámá |
| 114 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | 363 | Neuman Artur, adresa neznámá |

5.    PROVEDENÉ PRŮZKUMY, MĚŘENÍ A PODKLADY PRO DOKUMENTACI

Projektantem bylo zažádáno o podklady k řešenému území, které magistrát města poskytl v digitální podobě, a to katastrální a technická mapa.  V podkladech byly vyznačeny vedení jednotlivých správců sítí. Jejich vedení poskytli jednotliví správci inženýrských sítí v podobě existence sítí, šlo o Inoggy, Cetin, Ostravské komunikace a.s., OVAK,a.s., Veolia, UPC, Vodafone a T-mobile. Dále byly provedeny průzkumy stávajícího stavu zeleně a pevných částí. Pořízena byla i odpovídající fotodokumentace aktuálního stavu.

6.  HODNOCENÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK

Nadmořská výška je přibližně 225 m n. m.

Geomorfologie a geologie území:

Systém: 		Alpsko-himalájský

Provincie: 	Západní karpaty

Subprovincie:	Vněkarpatské sníženiny

Oblast:		Severní vněkarpatské sníženiny

Celek:		Ostravská pánev

Podcelek: 	Ostravská pánev

Okrsek:		Orlovská plošina

Z geologického hlediska můžeme konstatovat typ horniny nezpevněný sediment tvořený hlínou, pískem a štěrkem. Tento nános zde vznikl inudací a za vyšších vodních stavů. Hraničí sprašové hlíny s pestrým mineralogickým složením.

Půdní typ je uváděn jako antropozem, tedy půda silně ovlivněna lidskou činností.

Hydrologie:

Území spadá do povodí Odry, kdy největším tokem v okolí je Lučina, ta teče jihozápadně od Radvanic. Řeka Lučina teče v blízkosti řešeného území, jihozápadně. V okolí se nachází menší zatrubněná vodoteč, která vtéká do řeky Lučiny (viz. výkresová část).

Klimatická oblast  mírně teplá MT10 (dle Quitta)

Srážkový úhrn 600-700 mm

Průměrná roční teplota 7-8°C

Počet letních dnů 40-50

Počet dní se sněhovou pokrývkou 51

Biogeografické charakteristiky:

Dle biogeografického členění patří Radvanice do Ostravského bioregionu.  Bioregion leží ve fytogeografické oblasti  Opavská pánev (83). Potenciální přirozené vegetaci dominuje střemchová jasenina Pruno – Fraxinetum) s mokřadními olšinami (Alnio glutinosae).

Vegetační stupeň se zde vyskytuje 3. Dubobukový.

Fauna místa je ovlivněna všemi vlivy mikroklimatu a podloží. Jelikož se řešený prostor nachází v okrajové části obce s návazností na řeku, je tímto faktorem silně ovlivněna.

Ochranné režimy území:

ÚSES

Územní systém ekologické stability vymezuje území přírodní či přírodě blízká, kde je největší možnost rozvoje stávajících biotopů, ty posléze jsou uchovatelem přírodních center a zabezpečují stálost vegetačních složek, které poskytují možnosti dalšího rozvoje flóry a fauny, případně umožňují migraci jedinců.

V blízkosti řešeného území prochází regionální biokoridor navázaný na řeku Lučinu a několik biocenter. Regionální biokoridor je v blízkosti řešeného území označen jako RBK 10-9.

VKP

Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Vymezuje je zákon č.114/1992sb. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje příslušný orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a zkameněliny, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou to být i cenné plochy porostů, sídelních útvarů, včetně historických zahrad a parků.

Dle Agendy životního prostředí se kolem vodního toku řeky Lučiny rozkládá přírodní údolní niva. V okrajových částech směrem k centru obce je území označeno jako niva urbanizovaná.

Celý řešený prostor je pak registrovaným významným krajinným prvkem označeným evidenčním číslem 76 s názvem „ Parková úprava u bývalého kina ´Odboj´ v Radvanicích“.

(zdroj: gisova.ostrava.cz; světle modře je zaznačena údolní niva přírodní, světlemodrou tečkou je značena urbanizovaná niva a zeleným šrafováním je registrované VKP s ev. č. 76)

7. POPIS A ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

Řešené území na ul. Hvězdná se nachází v k.ú. Radvanice. Aktuálně se k němu dostaneme po ul. Těšínská, kde je přímé odbočení na ul. Hvězdnou kolem staré budovy pekárny. Místo je vymezeno plochou zeleně ohraničenou ul. Hvězdnou z jihu a ul. Linkovou z východu. Hlavním záměrem je zrevitalizovat plochu kolem ul. Hvězdné, která kdysi bývala parkově upravená. Dendrologický průzkum byl proveden i u navazující plochy, ta je severně ukončena

ul. Chodouského.

Pakově upravená plocha je ve tvaru L, směrována jiho-východně. Jižní hranicí je ul. Hvězdná, která současně je napojena na novou cyklostezku vedoucí městem. I pro tento fakt má místo velký potenciál jako odpočinkový bod. Parter je rozčleněn několika chodníky (severojižně a východozápadně), které se sbíhají do kruhového útvaru v západní části. Dříve zde bývalo i několik míst k sezení, ty dnes nejsou užívána a mobiliář byl odstraněn. Zeleň je tvořena vzrostlými stromy, keřové patro je uplatněno pouze v podobě nevzhledného,  prořídlého živého plotu severně a jedním rozložitým zimolezem jižně. Druhové složení se v převážné míře vymezuje na lípy, javory a jírovce. Stromy rostou v celém parteru kromě centrální části.

Severní část zeleně, která na parter navazuje je svažitá. Místem momentálně nevedou žádné cesty, je zde pouze náznak bývalých cest, kde místy  ční linie kamenů (po vrstevnici). Opět se zde vyskytuje především stromové patro. Nejvíce zastoupeny jsou jasany a javory. Dominantou je velký a rozložitý dub červený při jihozápadní straně nebo dvě vzrostlé borovice u křížení cest ul. Chodounského a Linkova.

8. FOTODOKUMENTACE

Středová cesta (západo-východní) vedoucí parkově upravenou plochou.

Svažitá severní část.

9. DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

Na základě novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny č. 349/2009 Sb. s účinností od 1.12.2009, v platném znění, a prováděcí vyhlášky č. 189/2013 s účinností od 15.7.2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, je rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin vydáváno příslušným orgánem ochrany přírody nebo místní samosprávou.

Grafická část a tabulky jsou podkladem pro podání žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v souladu s § 8 odst. 1 vyhlášky č.189/2013 Sb.  za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy. Povolení ke kácení dřevin je nezbytné pro dřeviny rostoucí mimo zahrady a mimo plantáže dřevin, které mají obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí větší než 80 cm a nebo se jedná o zapojený porost (včetně náletových dřevin) na ploše větší než 40m2. Povolení je potřeba také ke kácení stromů, které jsou součástí stromořadí, tedy souvislé řady nejméně deseti stromů (a to i v případě obvodu kmene menšího než 80 cm, nebo i v případě, že v některém úseku souvislé řady některý strom chybí). U keřových porostů a větších skupin stromů je povolení k odstranění nutné pro porosty nad 40m2.

Dendrologický průzkum byl proveden v prosinci roku 2016. V rámci dendrologického průzkumu bylo změřeno 55 položek. Šlo převážně o listnaté stromy a několik jehličnanů. Keře jsou zastoupeny v menší míře.

Z druhového složení můžeme popsat spíše přírodě blízké. Největší zastoupení mají javory mléče (Acer platanoides), lípy srdčité (Tilia cordata) a jasany ztepilé (Fraxinus excelsior). Dále můžeme vidět dva jírovce maďaly (Aesculus hippocastanum), dvě břízy (Betula pendula) nebo dub červený (Quercus rubra). Z jehličnanů jde o dvě vzrostlé borovice černé (Pinus nigra), borovici vejmutovku (Pinus strobus), smrk ztepilý a pichlavý (Picea abies, Picea pungens), zeravy a  cypřišky. Jde spíše o středně staré až staré jedince (40-60 let) a chybí mladší výsadby, které by doplnily budoucí kostru porostu.

Průzkum ukázal špatný aktuální stav dřevin. Poměrně velké množství je navrženo ke kácení ze zdravotního hlediska. Nejčastější příčiny jsou napadení dřeviny jmelím (Viscum album) ve větší míře nad 70% v ploše koruny nebo dutiny v kmenech a kosterních větvích. U bříz se jedná o celkové chřadnutí s přítomností dřevokazných hub.

U  dřeviny č. 19 je viditelné mechanické poškození v dolní části kmene asi od mechanizace. Tento strom musí být častěji pozorován, z důvodu možné změny stavu po zdravotní stránce.

Napadeny jmelím jsou zejména lípy a to stromy č. 3, 20 a 22. U nichž je projev jmelí tak silný, že není možné provést zdravotní opatření řezem a proto musí být káceny. Jmelí se šíří i na další stromy v okolí, zejména na javory a lípy, proto bude nutné provedení řezu odborně způsobilou osobou.

Další stromy podlehnou kácení z důvodu jejich nestability. Jde o stromy s výraznými dutinami. V západní části území se nacházejí dva vzrostlé jírovce maďaly (Aesculus hippocastanum), kdy strom č. 4 nese výraznou vyhnívající dutinu od paty kmene směrem výše a strom č. 5 má viditelnou dutinu v jedné z kosterních větví, navíc je napaden dřevokaznou houbou. Dutiny se nacházejí i na stromech č. 8 (Acer platanoides) a 9 (Betula pendula). Bříza je zřejmě celá dutá, viditelná je však aktuálně dutina přibližně ve 2m. Oba stromy jsou v blízkosti komunikace a jejich pád by mohl ohrozit obyvatele nebo projíždějící. Dutiny se vyskytly i u stromu č. 11 (Thuja occidentalis), umístěné u paty kmene a na stromě č 55 jasanu ztepilém (Fraxinus excelsior).

V místě se nachází i několik suchých nebo usychajících dřevin. Často jde o jehličnany, smrky. Ty zřejmě trpí na výskyt vyšší hladiny spodní vody v území. Úplně suchým stromem je bříza (Betula pendula) s č. 21.

Strom č.17 má tlakovou vidlici, která by mohla být poškozena vlivem většího větru. Javor je v koruně celkově proschlý, nachází se v blízkosti komunikace,  je zde vedena cyklostezka. Javor mléč (Acer platanoides) č. 14 je navržen k pozorování z důvodu horší fyziologické vitality. U stromu č. 14 existují mrazové praskliny právě v tlakové vidlici a u dřeviny č. 17 jsou viditelné menší dutiny.

V průzkumu byly zahrnuty i dřeviny, které se nacházejí v parterech, ale již nejsou na parcelách v majetku města (dřeviny č. 7, 30, 36, 39, 45, 46, 47). U nich je pouze zapsán doporučený zásah v tabulkové části. Dále však nejsou započítávány do zásahů na dřevinách a v rozpočtech.

10. METODIKA DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU

Analýza dendrologického potenciálu je zpracována jako podklad pro stavební dokumentaci nebo pro zásahy na zeleni či kácení.

První je průzkum v terénu, který je velmi podstatný a vychází z něj další druhá část v ateliéru, kde se shromážděná data analyzují a vypracovává se z nich zpráva a vkreslují se do mapy. Při posuzování a inventarizaci dřevin se postupuje podle Metodiky.

Metodiky pro Českou republiku jsou v zásadě velmi podobné, ale mohou se lišit, a proto je důležité pročíst si metodiku přiloženou k mapovému podkladu a tabulkám.

Cílem bylo: taxonomické zhodnocení, zhodnocení současného stavu, zahrnující významnější dendrometrické veličiny, sadovnickou hodnotu a stanovení potřebných pěstebních opatření.

U každého exempláře byly stanoveny následující údaje:

1.Identifikace

číslo – pořadové číslo taxonu v textové i mapové části (měřítko 1:200)

tvar – označení tvaru popisované dřeviny (strom, keř, VK-více kmen)

taxon – vědecký název dřeviny

2.Dendrometrické veličiny

výška – výška taxonu v metrech

šířka kor. – šířka koruny v metrech, veličina znázorňuje dva na sebe kolmé průměry koruny a z něj vypočítán průměr

šířka km. – průměr kmene v metrech měřen ve výšce 1,3m

obv.km. -obvod kmene v centimetrech ve výšce 1,3m

3.Sadovnická hodnota (stupnice 1-5)

1...Výborná – dřeviny velmi hodnotné s typickým habitem, vzrostlé, ne nově vysazené, zcela zdravé a nepoškozené, plně vitální a dlouhodobě perspektivní

2...Velmi dobrá – dřeviny nadprůměrně hodnotné proti předchozí kategorie vykazují určité nedostatky, které však významněji nesnižují jejich hodnotu, dlouhodobě perspektivní

3...dobrá – dřeviny průměrně hodnotné, habitus se může i významněji odchylovat od normálu, případné poškození nebo výskyt chorob a škůdců podstatně neovlivňuje jejich vitalitu. Střednědobá existence.

4...Špatná – dřeviny podprůměrně hodnotné v důsledku stáří, chorob a škůdců nebo poškozením podstatně snížena vitalita, pravděpodobná jen krátkodobá existence

5...Žádná –

dřeviny již nehodnotné v důsledku stáří, chorob a škůdců bez jakékoliv pravděpodobnosti další existence. Zde se řadí i např. náletové dřeniny ve městech určené k likvidaci.

Sadovnická hodnota se věkem mění, ale může se změnit i po kvalitním pěstebním zákroku.

V mapě jsou jednotlivé sadovnické hodnoty označeny barvami:

1-červená  2-modrá  3-zelená  4-hnědá  5-černá

4.Stáří dřevin - věk

Označuje stáří jednotlivých vegetačních prvků. Jelikož se nedá určit na rok, pokud neznáme datum výsadeb, určuje se pomocí římských čísel I. až IV.

- 0-20let

- 21-40let

- 41-65let

- 66 a více let

5.Zdravotní stav

Označuje se stupnicí 1 až 5 a ukazuje na výskyt hnilob, chorob a škůdců.

1...zdravý jedinec

2...mírně napadený, dlouhodobá existence – šance na zlepšení vysoká

3...napadený, střednědobá existence – šance na zlepšení střední

4...napadený existence ohrožená, není šance zlepšení

5...mrtvý jedinec

6.Fyziologická vitalita

Označuje se stupnicí 1 až 5 a ukazuje na vitalitu dřeviny, možnost obnovy, chřadnutí.

1...optimální

2...vysoká - mladé a středně mladé výsadby

3...střednědobá existence

4...extrémně ohrožená existence

5...vitalita chybí

7.Pěstební stadium (stad.)

Označuje se stupnicí 1 až 5 a ukazuje na stádium vývoje.

1...nově vysazený jedinec

2...ujatý jedinec

3...stabilizovaný jedinec

4...dospělý jedinec

5...přestárlý jedinec

11. TABULKY DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU

K tabulkám patří metodika průzkumu, která vysvětluje hodnocení. Průzkum byl proveden v prosinci  2016.

Legenda:

- S  - strom

- SS – skupina stromů

- PV – pařezové výmladky

- K - keř

- SK – skupina keřů

- N – nálet

- P – pařez

- O – obrost pařezu

- ŽP – živý plot

Šířka koruny v metrech

Obvod a šířka kmene v centimetrech

Výška v metrech

Do průzkumu byla zahrnuta i část parcely 95, 3213 a parcela 2141/4, které úzce souvisí s vymezeným územím. Zaznačené zásahy na dřevinách v těchto parcelách jsou pouze doporučené.

| Č. | tvar | název taxonu | SH | šířka kor. | obv.km | Šířka km. | výška | věk | zdrav. stav | fyziol. vit. | stad. | poznámka | Zásah číslo p. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S | Tilia cordata | 3 | 8 | 126 | 40 | 23 | III | 2- | 3 | 4 | Mírně proschlý, jednostranná koruna, menší dutiny, jmelí, začínající i na kmeni, perspektiva 5-10 let | Zdr. Řez pozorování |
|  |  | Lípa srdčitá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 2 | S | Acer platanoides | 3 | 10 | 158 | 50 | 24 | III | 2 | 3 | 4 | Nakloněný, menší dutinky, prosychá, zlomené suché větve, začínající jmelí | Bezp.řez pozorování |
|  |  | Javor mléč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 3 | S | Tilia cordata | 4 | 10 | 130 | 41 | 24 | III | 4 | 4 | 4-5 | Plná jmelí, prosychá | kácení |
|  |  | Lípa srdčitá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 4 | S | Aesculus hippocastanum | 4 | 12 | 244 | 78 | 22 | IV | 3- | 3-4 | 4 | Mírně nakloněný, začínající sekundární obrost, dutiny, napaden dřevokaznými brouky | kácení |
|  |  | Jírovec maďal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 5 | S | Aesculus hippocastanum | 3 | 12 | 210 | 67 | 22 | IV | 3- | 3-4 | 4 | Tlaková vidlice, napaden dřevokaznou houbou, v jedné kosterní větvi velká dutina | Kácení |
|  |  | Jírovec maďal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 6 | S | Picea pungens | 4 | 6 | 88 | 28 | 16 | II | 3 | 3- | 4 | Prosychá, Nemá terminál | kácení |
|  |  | Smrk pichlavý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 7 | ŽP | Berberis vulgaris | 4 | 27 m2 | - | - | Do 2,5m | II | 4 | 3- | 4-5 | Mezernatý, přestárlý + nálet javor | odstranění |
|  |  | Dřišťál obecný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/4 |
| 8 | S | Acer platanoides | 4 | 7 | 104 | 33 | 23 | III | 3- | 3- | 4-5 | Velká dutina ve 2m, nakloněný nad cestu, pokřivený kmen | kácení |
|  |  | Javor mléč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 9 | S | Betula pendula | 4 | 13 | 172 | 55 | 26 | IV | 4 | 3- | 4-5 | Tlaková vidlice, menší návrty, prosychá, zřejmě celá dutá, viditelná dutina ve 2m | kácení |
|  |  | Bříza bělokorá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 10 | K | Lonicera xylosteum | 4 | 12 m2 | - | - | 3 | III | 3- | 3- | 4 | Přestárlá, po ořezech | odstranění |
|  |  | Zimolez obecný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |

| Č. | tvar | název taxonu | SH | šířka kor. | obv. km | Šířka km. | výška | věk | zdrav. stav | fyziol.vit. | stad. | poznámka | Zásah číslo p. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | S | Thuja occidentalis | 4 | 2 | 65 | 21 | 10 | III | 3 | 3 | 4 | Nakloněná, dutina v patě kmene | kácení |
|  |  | Zerav západní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 12 | S | Tilia europea | 3 | 2 | 15 | 5 | 3,5 | I | 2 | 2 | 2 | Zavětvená odspodu, mírně poškozená pata kmene | Vyvětvení Opravný ř. |
|  |  | Lípa obecná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 13 | S | Pinus strobus | 3 | 6 | 103 | 33 | 22 | III | 2 | 1 | 4 | Mírně prosychá, ulomenýterminál | Bezp.ř. |
|  |  | Borovice vejmutovka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 14 | S | Acer platanoides | 3 | 14 | 158 | 50 | 22 | IV | 3- | 1 | 4 | Jmelí, tlaková vidlice, v ní mrazové praskliny, zvýšené koř. náběhy, suché větve | Zdrav. Řez Pozorování |
|  |  | Javor mléč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 15 | S | Tilia cordata | 4 | 8 | 147 | 47 | 25 | III | 3- | 3 | 4 | Jmelí, především na terminálu | kácení |
|  |  | Lípa srdčitá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 16 | S | Tilia cordata | 3 | 8 | 110 | 35 | 23 | III | 2 | 1 | 4 | Prosychá, suché zlomené větve, začínající jmelí | Bezp. i zdr. řez |
|  |  | Lípa srdčitá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 17 | S | Acer platanoides | 3- | 13 | 188 | 60 | 26 | III | 2 | 3 | 4 | Tlaková vidlice, menší dutiny, v blízkosti cesty, nakloněný | kácení |
|  |  | Javor mléč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 18 | S | Picea pungens | 4 | 2 | 51 | 16 | 5 | II | 4 | 4 | 4-5 | Skoro suchý | kácení |
|  |  | Smrk pichlavý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 19 | S | Tilia cordata | 3 | 7 | 116 | 40 | 20 | III | 3 | 1 | 4 | Silně mechanicky poškozená na kmeni – odřená, jednostranná koruna, začínající jmelí, spodní větve na konci seřezány | Zdr. Řez pozorování |
|  |  | Lípa srdčitá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 20 | S | Tilia cordata | 4 | 8 | 142 | 45 | 25 | III | 4 | 4 | 4-5 | Plná jmelí | kácení |
|  |  | Lípa srdčitá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |

| Č. | tvar | název taxonu | SH | šířka kor. | obv.km | Šířka km. | výška | věk | zdrav.stav | fyziol.vit. | stad. | poznámka | Zásah číslo p. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | S | Betula pendula | 5 | 5 | 130 | 41 | 22 | III | 4 | 4 | 4-5 | Skoro suchá, dřevokazné houby | kácení |
|  |  | Bříza bělokorá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 22 | S | Tilia cordata | 4 | 8 | 158 | 50 | 25 | III | 4 | 4 | 4-5 | Plná jmelí | kácení |
|  |  | Lípa srdčitá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 23 | S | Acer platanoides | 3 | 14 | 187 | 60 | 26 | IV | 2- | 3 | 4 | Suché větve, jmelí, menší dutiny, tlaková vidlice | Zdr. i bezp. řez pozorování |
|  |  | Javor mléč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 24 | S | Acer platanoides | 3 | 16 | 246 | 78 | 26 | IV | 2- | 3 | 4 | Suché větve, jmelí, menší dutiny, tlaková vidlice, kořenové náběhy | Zdr. i bezp. řez pozorování |
|  |  | Javor mléč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 25 | S | Picea abies | 4 | 4 | 57 | 18 | 6 | II | 4 | 4 | 4-5 | Skoro suchý | kácení |
|  |  | Smrk ztepilý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141/3 |
| 26 | S | Chamaecyparis pisifera | 4 | 7 | 93 | 30 | 12 | III | 3 | 3- | 4 | Silně prosychá | kácení |
|  |  | Cypřišek hrachonosný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 27 | S | Chamaecyparis pisifera | 4 | 5 | 76 | 24 | 12 | III | 3 | 3- | 4 | Silně prosychá | kácení |
|  |  | Cypřišek hrachonosný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 28 | S | Chamaecyparis pisifera | 4 | 5 | 70 | 22 | 9 | III | 3 | 3- | 4 | Silně prosychá | kácení |
|  |  | Cypřišek hrachonosný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 29 | S | Chamaecyparis pisifera | 4 | 3 | 62 | 20 | 8 | III | 3 | 3- | 4 | Silně prosychá | kácení |
|  |  | Cypřišek hrachonosný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 30 | S | Fraxinus excelsior ´Altena´ | 3 | 6 | 71 | 23 | 8 | II | 2 | 3 | 4 | Tlaková vidlice, menší dutinky, roste korunou v nadzemní el. vedení | pozorování |
|  |  | Jasan ztepilý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 31 | S | Fraxinus excelsior | 3 | 10 | 145 | 46 | 20 | III | 3- | 3 | 4 | Suché větve, menší dutinky | Bezp. řez pozorování |
|  |  | Jasan ztepilý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |

| Č. | tvar | název taxonu | SH | šířka kor. | obv.km | Šířka km. | výška | věk | zdrav.stav | fyziol.vit. | stad. | poznámka | Zásah číslo p. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | S | Fraxinus excelsior | 3 | 10 | 142 | 45 | 24 | III | 2- | 3 | 4 | začínající sekundární obrost v koruně, tlak. vidlice |  |
|  |  | Jasan ztepilý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 33 | S | Fraxinus excelsior | 3 | 10 | 132 | 42 | 24 | III | 2- | 3 | 4 | prosychá | Bezp. řez pozorování |
|  |  | Jasan ztepilý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 34 | S | Tilia cordata | 3 | 9 | 160 | 51 | 23 | IV | 2- | 3 | 4 | Tlaková vidlice, začínající jmelí | Zdr. řez |
|  |  | Lípa srdčitá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 35 | SN | Acer platanoides | 3 | 18 m2 | - | - | 4 | I | 1 | 2 | 2 | Starší nálet Odstranění 15 m2 Je na parcele č. 93 | Částečné odstranění |
|  |  | Javor mléč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,95 |
| 36 | SK | Lonicera xylosteum | 4 | 15 m2 | - | - | 3 | III | 3 | 3- | 4 | přestárlá | pozorování |
|  |  | Zimolez obecný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,95 |
| 37 | S | Acer platanoides | 3 | 8 | 95 | 30 | 24 | III | 2 | 1 | 4 | Vklíněn do č. 38 |  |
|  |  | Javor mléč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 38 | S | Quercus rubra | 2 | 20 | 204 | 65 | 26 | IV | 2 | 1 | 4 | Nakloněný, tlaková vidlice, prosychá | Bezp. řez pozorování |
|  |  | Dub červený |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 39 | T | Torzo stromu – Tilia cordata | 5 | - | 330 | 105 | 4 | IV | 5 | 5 | 5 | Spadlá poslední větev obrostu, pouze torzo | Pozorování Ponech.torza |
|  |  | Lípa srdčitá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 40 | K | Juniperus x media | 4 | 12 m2 | - | - | 3 | III | 4 | 4 | 4-5 | Ořezáván, proschlý, přestárlý | odstranění |
|  |  | Jalovec prostřední |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 41 | S | Acer platanoides | 3 | 8 | 99 | 32 | 18 | III | 3 | 3 | 4 | + nálet lípa (1m2), ta je napadena jmelím, nakloněný | Odstranění lípy pozorování |
|  |  | Javor mléč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 42 | S | Acer platanoides | 3 | 12 | 157 | 50 | 22 | IV | 2 | 3 | 4 | Prosychá, zvýšené koř. náběhy | Bezp. řez |
|  |  | Javor mléč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |

| Č. | tvar | název taxonu | SH | šířka kor. | obv.km | Šířka km. | výška | věk | zdrav.stav | fyziol.vit. | stad. | poznámka | Zásah číslo p. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | S | Acer platanoides | 3 | 9 | 113 | 36 | 18 | III | 2- | 3 | 4 | Tlaková vidlice, začínající jmelí, obrost | Zdrav. řez |
|  |  | Javor mléč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 44 | ŽP | Thuja occidentalis ´Smaragd´ | 3 | 3,5 m2 | - | - | 2 | I | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | Zerav západní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 45 | S | Fraxinus excelsior ´Altena´ | 4 | 6 | 59 | 19 | 14 | III | 3- | 3- | 4 | Ořezáván, nakloněn nad cestu, pokroucený kmen | kácení |
|  |  | Jasan ztepilý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3213 |
| 46 | S | Fraxinus excelsior ´Altena´ | 4 | 6 | 73 | 23 | 14 | III | 3 | 3 | 4 | Začínající sekundární obrost koruny | kácení |
|  |  | Jasan ztepilý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3213 |
| 47 | S | Fraxinus excelsior ´Altena´ | 4 | 6 | 72 | 23 | 12 | III | 3 | 3 | 4 | Mrazové praskliny | kácení |
|  |  | Jasan ztepilý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3213 |
| 48 | S | Pinus nigra | 2 | 8 | 128 | 41 | 20 | III | 2 | 1 | 4 | Prosychá | Bezp. řez |
|  |  | Borovice černá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 49 | S | Pinus nigra | 2 | 8 | 153 | 49 | 20 | III | 2 | 1 | 4 | Prosychá | Bezp. řez |
|  |  | Borovice černá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 50 | S | Fraxinus excelsior | 3 | 8 | 100 | 32 | 22 | III | 2 | 3 | 4 | Tlaková vidlice |  |
|  |  | Jasan ztepilý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 51 | S | Tilia europea | 3 | 5 | 31,38,13 | 10,12,7 | 8 | II | 1 | 2 | 3 | Starý nálet, Mnohokmen odspodu |  |
|  |  | Lípa obecná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 52 | S | Acer platanoides | 3 | 10 | 120 | 38 | 21 | III | 2 | 1 | 4 | Začínající jmelí | Zdr. řez |
|  |  | Javor mléč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 53 | S | Quercus robur | 3 | 12 | 190 | 61 | 25 | IV | 2- | 3 | 4 | Tlaková vidlice, špatně ořezán | bezp. Řez pozorování |
|  |  | Dub letní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 54 | S | Fraxinus excelsior | 3 | 10 | 148 | 47 | 26 | III | 2- | 3 | 4 | Začínající sekundární obrost v koruně, suché větve | bezp. Řez pozorování |
|  |  | Jasan ztepilý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 55 | S | Fraxinus excelsior | 4 | 10 | 176 | 56 | 26 | III | 2- | 3 | 4 | Suché větve,tlaková vidlice, větší dutiny | Kácení |
|  |  | Jasan ztepilý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |

12. CELKOVÉ SADOVNICKO – ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Projekt se snaží zpřístupnit neužívanou plochu zeleně. Místo bylo kdysi parkově upravenou plochou kolem kina ´Odboj´. Dodnes můžeme vidět pozůstatky zpevněných ploch a starou výsadbu stromů.

Projekt se snaží respektovat aktuální rozložení jednotlivých částí a ploch zeleně, a snaží se dotvořit prostor využitím nových prvků, ty místo ucelí a zpřehlední.

Prvním krokem bylo zjištění aktuálního stavu území a zejména dřevin. Na ten pak navazuje návrh sadových úprav. Snaha je doplnit nejen stromové, ale také chybějící keřové patro. Stromové patro je v současnosti utvářeno zejména listnatými stromy, jehličnanům, které zde byly vysazeny se příliš nedaří z důvodu užití nevhodného druhu. Po prozkoumání lokálních podmínek zde byla zaznamenána vyšší hladina spodní vody, zapříčiněna blízkostí řeky Lučiny. Druhové složení pak bylo inspirováno vitálními druhy v prostředí. Z listnatých stromů můžeme jmenovat javor mléč (Acer platanoides) a dub červený (Quercus rubra). Oba stromy jsou významnými podzimními barviči. Z jehličnanů byla vybrána borovice rumelská (Pinus peuce), která má podobný habitus jako borovice vejmutovka (ta se v území nachází a je vitální), ale je odolná vůči rzi vejmutovkové. Borovice utvoří zelenou kostru stromového patra zejména v zimních měsících, kdy není listí na ostatních stromech. Pro obohacení kvetoucího efektu, který doposud místu chybí, byly vybrány plnokvěté třešně a menší okrasné jabloně. Jabloně nejen že budou zajímavé v jarních měsících, ale po vytvoření menších plodů, jež se vybarví do červena budou ozdobou i v zimě.

Další kvetení zajistí keře, a to především muchovníky a magnolie. Oba druhy jsou vyšší keře, které se zapěstovávají jako vícekmeny, tudíž nevytvářejí optické zábrany v prostoru. Magnolie i muchovníky mají jemný bílý květ uplatněný zejména v jarních měsících. Muchovník je i důležitý podzimní barvič, kdy jeho olistění spadá až do červených tónů. V kruhovém záhonu jsou navrženy nižší keře a traviny. Pro zachování čistoty kruhového útvaru byl zvolen stálezelený pás mikrobioty  po celém obvodu. Uvnitř je vytvořen hvězdicovitý útvar s využitím kvetoucích keřů ořechoplodce (Caryopteris x clandonensis), ten pokvete celé letní období modrým květem a v blízkosti magnolií jsou uplatněny traviny prosa. Mezi traviny budou vysazeny cibuloviny v podobě okrasných česneků, ty vytvářejí sytě fialové květenství na konci měsíce května.

Trávník byl zvolen dvojího typu a to na osluněné části bude použit klasický parkový trávník a do zastíněných míst, bude vyset květnatý trávník do stínu, který bude plnit funkci podrostu, ale zároveň kvést.

Návrh doplňují informace ohledně rekonstrukce zpevněných ploch, které by měly zachovávat současné rozvržení. Taktéž jde o navržení nového mobiliáře pro lepší využití pobytové plochy.

13. SADOVÉ ÚPRAVY – JEDNOTLIVÉ ČÁSTI REALIZACE

13.1 POŽADOVANÉ ÚKONY PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE

Výsadby budou provedeny firmou splňující odborně-technická kritéria, jak pro realizaci sadových úprav, tak i pro následnou rozvojovou a udržovací péči dle podmínek normy ČSN 83 9051. Veškeré výsadby budou realizovány ve smyslu ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031.

Při výsadbě budou místa chráněna dle podmínek ČSN 38 9061 – to znamená, že v místech určených pro nové sadové úpravy bude zamezeno skladování stavebního materiálu, chemikálií a zamezeno dopravě.

Realizace bude probíhat v optimálních agrotechnických termínech.

Při realizaci jsou pěstební zásahy i technologie výsadeb přednostně navrženy a budou realizovány dle platných standardů péče o přírodu a krajinu:

- SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů

- SPPK A02 002:2015 Řez stromů

- SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián

Výsadby budou provedeny firmou splňující odborně-technické kritéria pro sadové úpravy. V rámci realizace budou práce postupovat ve shodě s následujícími normami :

- ČSN 839011/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

- ČSN 839021/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

- ČSN 839031/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání

- ČSN 83 9041/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby 
stabilizace terénu

- ČSN 83 9051/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče 
o vegetační prvky

- ČSN 839061/2006Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích

- ČSN 73 6133/2010 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN EN 1610 (75 6114)/1999 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- Použití výpěstků se řídí normami:

- ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁSADY PRO ZABEZPEČENÍ OCHRANY STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH:

- Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu stávajících stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním stavebních prací.

- Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy.

- Otevřený oheň smí být rozděláván, s přihlédnutím ke směru větru, pouze v odstupu nejméně 20m od okapové linie korun stromů a keřů.

- Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby.

- K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji atd. je nutno stromy v porostu stavby chránit plotem cca 2m vysokým stabilním, postaveným s bočním odstupem 1,5m.

- V kořenové zóně se nebude provádět žádná navážka zeminy. Při navážení do okolí se nesmí v kořenové zóně jezdit.

OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU PŘI VÝKOPECH RÝH NEBO STAVEBNÍCH JAM:

- Nelze-li v určitých případech zabránit hloubení rýh a jam, smí se hloubit pouze ručně nebo s použití odsávací techniky.

- Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5m.

- Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem rovným nebo větším 2cm. U menších je nutno kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Větší kořeny se musí ošetřit.

- Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu.

- Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.

SNÍMÁMÍ, UKLÁDÁNÍ A NAVÁŽKA PŮDY NA STAVBĚ

- Ze všech nasypávaných a odkopávaných ploch i ze zpevňovaných stavebních a stavebně provozních ploch musí být sejmuta svrchní vrstva půdy. V kořenové zóně stromů (průmět koruny zvětšený ve všech směrech o 1,5m, u sloupovitých tvarů o 5m) se půda snímat nesmí.

- Snímání svrchní vrstvy půdy je nutno provádět odděleně od všech ostatních prací s půdou. Přitom nesmí dojít ke smíchání svrchní vrstvy půdy s cizími materiály, zejména s látkami škodlivými rostlinám.

- Bude se snímat max. 20cm svrchní půdy.

- Svrchní a pro vegetační účely určenou spodní vrstvu půdy, je třeba ukládat stranou od stavebního provozu.

- Po uložené zemině se nemá jezdit.

- Při uložení půdy po dobu delší než 3 měsíce během vegetačního období má být zajištěno přechodné osetí půdy k ochraně před nežádoucí vegetací a erozí.

- Navážka – tloušťku vegetační vrstvy je nutno přizpůsobit nárokům plánované vegetace a místním poměrům.

- Měřítkem pro trávníky je vrstva 10-20cm, pro trvalky a dřeviny 20-40cm.

- Způsob navážení a použité stroje by neměly měnit stav uložení a vyrovnání vespod ležící vrstvy nebo podloží/základové půdy.

- Pláň navezené nebo stávající vegetační vrstvy se nemá na měřeném úseku o délce 4m odchylovat od požadované roviny o více než 5cm.

Napojení na okolní terén musí být plynulá a mohou se odchylovat směrem dolů až 3cm

13.2 SANAČNÍ ZÁSAHY NA DŘEVINÁCH A NÁSLEDNÁ KONTROLA

Kácení stromů:

A – zdravotní důvod

U zdravotních důvodů se jedná nejčastěji o proschlé a silně proschlé jedince s dutinami a nakloněním. Ve většině případů jsou proschlí jedinci infikováni buď houbovými chorobami nebo hnilobami.  Často se vyskytují dutiny v kosterních větvích nebo přímo na kmenech. Dřevokazní brouci nebyli na této lokalitě sledováni.  U několika dřevin se vyskytlo jmelí, kdy napadení a jeho rozvoj pro ně bylo smrtelným. V první řadě se hodnotilo, zda nejsou řešením pěstební zásahy pro prodloužení životnosti stromů a až následně bylo přistoupeno ke kácení.

CELKOVÝ SEZNAM ODSTRAŇOVANÉ ZELENĚ :

Celkem bude odstraněno 11 listnatých a 8 jehličnatých stromů. Bude se jednat o kácení ve ztížených podmínkách zástavby obce, v některých místech místní komunikace.  V několika případech jde o kácení jedinců v rozvolněných porostech. Část území je v mírném svahu.

Po kácení stromu bude vyfrézován pařez a místo bude zavezeno zeminou a oseto travní směsí.

Zbylé kmeny budou odvezeny na skládku. Předpokládá se, že je není možno využít jako klasickou dřevní hmotu.

Čísla stromů určených  ke kácení s nutností povolení ke kácení (povolení je nutné pro všechny dřeviny, jelikož se nacházejí na území s ochranným režimem VKP):

Dřevina č. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 55

Čísla keřů a náletů určených k odstranění s nutností povolení ke kácení  (povolení je nutné pro všechny dřeviny, jelikož se nacházejí na území s ochranným režimem VKP):

Dřevina č. 10, 35, 40

Čísla dřevin určených ke zdravotnímu řezu:

Dřevina č. 1, 14, 16, 19, 23, 24, 34, 43, 52

Čísla dřevin určených k bezpečnostnímu řezu:

Dřevina č. 13, 16, 23, 24, 31, 33, 38, 42, 48, 49, 53, 54

Čísla dřevin určených k opravnému řezu:

Dřevina č. 12

V rámci projektu budou provedeny udržovací řezy na dřevinách.  Jde o  stromy, které prosychají a pád větví by mohl způsobit kolizi nebo zranění. Dalším aspektem je napadení dřevin jmelím (Viscum album), to je nutno podchytit již v začátku, aby nedocházelo k dalšímu šíření.

Řezy pro zapěstování koruny

Tento řez bude uplatněn u dřeviny č. 12.

a/ řez výchovný - opravný

Cílem výchovného řezu je podpoření charakteristické architektury a tvaru koruny. Dává předpoklad k vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v období dospělosti stromu. Podporu role terminálního výhonu provádíme odstraňováním či zkracováním bočních konkurenčních výhonů. Odstraňované jsou strukturálně nevhodné větve či výhony (např. s tlakovým větvením, vyrůstajících v přeslenech), mechanicky poškozené nebo rostoucí k překážce.

V období vegetace odstraňujeme maximálně 30% koruny, v bezlistém stavu pak max. 50%.

Pěstební opatření na dřevinách – řezy udržovací

Cílem udržovacích řezů je péče o dospívající a dospělé stromy s důrazem na zajišťování jejich provozní bezpečnosti, pěstebních požadavků a prodloužení jejich funkční životnosti.

a/ řez zdravotní

Cílem řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce stromu a perspektivy stromu. Důležité je i udržení architektury koruny žádoucí pro daný taxon.

Odstraňované větve jsou: 	strukturálně nevhodné, s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením, nevhodně postavené, mechanicky poškozené, napadené škůdci či chorobami, suché

a/ řez bezpečnostní

Jedná se o řez zaměřený na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu.

Odstraňované větve jsou: tlusté, suché narušující provozní bezpečnost; zlomené či nalomené; mechanicky poškozené; sekundární (přerostlé staticky rizikové výhony pocházející z adventivních či spících pupenů); s defektním větvením, visící

(více viz. AOPK – Standardy péče o přírodu a krajinu – Arboristické standardy, Řez stromů)

Kácení stromů:

Čísla kácených listnatých stromů:   3, 4, 5, 8, 9, 15, 17, 20, 21, 22, 55

Tabulka velikostí kácených stromů:

V tabulce jsou již zvětšené průměry na řeznou plochu o 1,3.

Listnaté stromy   11 ks

| Průměr kmene | Počet ks | Číslo dřeviny (průměr kmene v cm zvětšený o koeficient 1,3) |
| --- | --- | --- |
| Ø 0 - 20 | - | - |
| Ø 21-30 | - | - |
| Ø 31-40 | 0 | - |
| Ø 41-50 | 1 | 8 (43 cm) |
| Ø 51-60 | 3 | 3 (53 cm), 20 (59 cm), 21 (53cm) |
| Ø 61-70 | 2 | 15 (61cm), 22 (65 cm) |
| Ø 71-80 | 3 | 9 (72 cm), 17 (78 cm), 55 (73 cm) |
| Ø 81-90 | 1 | 5 (87 cm) |
| Ø 91-100 | 0 | - |
| Ø 101-110 | 1 | 4 (101cm) |

Čísla kácených jehličnatých stromů:   6, 11, 18, 25, 26, 27, 28, 29

Tabulka velikostí kácených stromů:

V tabulce jsou již zvětšené průměry na řeznou plochu o 1,3.

Jehličnaté  stromy  8  ks

| Průměr kmene | Počet ks | Číslo dřeviny (průměr kmene v cm zvětšený o koeficient 1,3) |
| --- | --- | --- |
| Ø 0 - 20 | 0 | - |
| Ø 21-30 | 5 | 11 (27cm), 18 (21 cm), 25 (23 cm), 28 (29 cm), 29 (26cm) |
| Ø 31-40 | 3 | 6 (36 cm), 26 (39 cm), 27 (31cm) |

Kácení bude probíhat ve ztížených podmínkách. Pařezy budou odstraněny frézováním.

Dřevní hmota bude odvezena na skládku. Nedá se předpokládat jaká bude kvalita káceného dřeva.

Odstranění pařezu:

Pařezy jsou označeny ve výkresové části (výkres č. 2 - Dendrologický průzkum) jako např. P40, kdy číslovka znamená naměřený průměr pařezu.  V tabulce níže nalezneme napočítány všechny pařezy vyskytující se v území.

Pařezy budou vyfrézovány, tak aby se neporušily okolní kořenové zóny dalších dřevin.

Počty pařezů  8ks

| Průměr pařezu | Počet ks |
| --- | --- |
| Ø 0 - 20 | 1 |
| Ø 21-30 | 2 |
| Ø 31-40 | 2 |
| Ø 41-50 | 1 |
| Ø 51-60 | 1 |
| Ø 61-70 | 1 |

Dále se v území nachází prostor po odstraněných keřových porostech, kde zůstaly menší kmínky:

celkem se jedná o 22 m2 kořenového systému k odstranění

Řez stromů:

Č. stromů určených k ošetření zdravotním řezem (plocha koruny v m2): 1 (50 m2), 14 (154 m2), 16 (50 m2), 19 (39 m2), 23 (154 m2), 24 (201 m2), 34 (64 m2), 43 (64 m2), 52 (79 m2)

Celkem k ošetření zdravotním řezem  855 m2.

Č. stromů určených k ošetření bezpečnostním řezem (plocha koruny v m2):  2 ( 79 m2), 13 (28 m2), 16 (50 m2), 23 (154 m2), 24 (201m2), 31 (79 m2), 33 (79 m2), 38 (314m2), 42 (113 m2), 48 (50 m2), 49 (50 m2), 53 (113 m2), 54 (79 m2)

Celkem k ošetření bezpečnostním řezem  1 389 m2.

Č. stromů určených k ošetření opravným řezem - vyvětvení (plocha koruny v m2):  12 ( 3,2m2)

Odstranění keřů a náletů:

Čísla odstraňovaných keřů a náletů: 10 (12 m2), 35 (15m2), 40, (12 m2)

Budou odstraněny dva větší keře a skupina náletu. Skupina náletu je odstraněna částečně, pouze na pozemcích města. Odstraněny budou i s kořenovým systémem.

Celkem k odstranění 39 m2 keřů a náletů.

Odstranění náletů u stromu:

Číslo dřeviny, u které se nálet nachází: 41

Jde o nálet lípy, který má rozlohu 1 m2. Na náletu se projevilo napadení jmelím (Viscum album) a bude nutné celkové odstranění náletu  u stromu. Nesmí však dojít k poškození kmene stromu.

Celkem k odstranění 1 m2 náletů.

Odstranění betonové obruby uvnitř centrálního záhonu:

Obruba v betonovém základu o rozměru obrubníku 10 x 25 cm v délce 20m

13.3 NOVÉ SADOVÉ ÚPRAVY

13.3.1 Požadované úkony před započetím realizace

Před započetím výsadeb je nutno provést konzultaci s projektantem pro upřesnění jednotlivých požadavků na výsadby a druhovou skladbu.

Všeobecně je nutné provést přesné vytýčení sítí u dotčených správců inženýrských sítí, a to měřícím kabelovým vozem. Tato služba je u některých správců sítí bezplatná a je nutno ji dopředu objednat - platí hlavně pro výsadbu stromů do míst v blízkostech sítí.

Při realizaci jsou pěstební zásahy i technologie výsadeb přednostně navrženy a budou realizovány dle platných standardů péče o přírodu a krajinu:

- SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů

- SPPK A02 002:2015 Řez stromů

- SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián

Výsadby budou provedeny firmou splňující odborně-technické kritéria pro sadové úpravy. V rámci realizace budou práce postupovat ve shodě s následujícími normami :

- ČSN 839011/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

- ČSN 839021/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

- ČSN 839031/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání

- ČSN 83 9041/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby 
stabilizace terénu

- ČSN 83 9051/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče 
o vegetační prvky

- ČSN 839061/2006Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích

- ČSN 73 6133/2010 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN EN 1610 (75 6114)/1999 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Použití výpěstků se řídí normami:

ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení

13.3.3 POŽADAVKY NA VYSAZOVANÝ MATERIÁL

Pěstební substrát:

Při výsadbě stromů se počítá s 50% výměnou zeminy.

Pro výměnu zeminy bude připraven propustný pěstební substrát obohacený o dlouhodobě rozpustné hnojivo. Obecně uznávanou skutečností je to, že organické materiály by neměly přijít hlouběji než 30 – 40cm, protože při jejich rozkladu je spotřebováván kyslík a produktem případného anaerobního rozkladu může být pro rozvoj kořenů nepříznivý metan.

Jáma se vyplní lehce prokořenitelným vzdušným substrátem s dostatečnou zásobou živin, který je odolný vůči nadměrnému zhutnění.:

- Kulturní vrstva půdy	50% objemu

- Štěrk (frakce 8-16)	20% objemu

- Štěrk (frakce 4-8)	10% objemu

- Písek 		20% objemu

- Půdní kondicionér	         1kg/m3

- Hnojivo (např.Silvamix)  3kg / 1m3

Popis sazenic navrhovaných taxonů:

Použití výpěstků se řídí normami:

- ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení

Výsadbový materiál:

Veškeré rostliny budou brány ze školek s podobnými klimatickými podmínkami a pěstitelem bude garantován druh, typ a barevná i tvarová stálost odchylek (kříženci, variety).

- Všechny budou odpovídat jakosti 1. třídy ON 46 4920.

Listnaté stromy:

- Stromy vysazované do jedné lokality budou od stejného dodavatele, aby byla zaručena stejná odrůda a stálost tvaru.

- Kvalita sazenic bude odpovídat 1. třídě jakosti dle ČSN 46 4902.

- Velikosti sazenic bude 16-18 a 18-20 měřen obvod kmene ve výšce 100cm od balu.

- Nasazení koruny bude  ve výšce 220cm (výška kmene se měří od kořenového krčku k nejníže položeným větvím).

- Listnaté stromy pro výsadby budou vzrostlé 3x až 4x přesazované, s rovným průběžným kmenem a zapěstovanou korunou.

- U všech použitých druhů bude jasně zřetelný a neporušený terminál.

- Kořenový bal bude pevný, dobře prokořeněný, nepoškozený a svou velikostí odpovídající obvodu kmene a velikosti koruny a zpevněn drátěným pletivem.

- Koruna víceletá, pravidelná s jedním neporušeným terminálem.

- Výpěstky musí pocházet z obdobných klimatických podmínek.

- Sazenice budou zdravé bez chorob a škůdců.

Stromy jehličnaté:

- Jehličnaté stromy pro výsadby budou vzrostlé 3x až 4x přesazované, s rovným průběžným kmenem a zapěstovanou korunou.

- U všech použitých druhů bude jasně zřetelný a neporušený terminál.

- Výška sazenice je uvedena včetně balu a bude odpovídat seznamu ve výkresových částech a textové zprávě.

- Kořenový bal bude zpevněn drátěným pletivem.

- Všechny vysazované dřeviny musí být prvotřídní kvality, tzn. s kvalitně zapěstovanou korunou a rovným kmenem odpovídající požadavkům dřevin rostoucích v městské zeleni a kvalitně zapěstovaným balem.

- Všechny sazenice budou z obdobných klimatických podmínek.

Keře:

- Veškeré sazenice kontejnerované

- Kontejnery budou dobře prokořeněné – ne čerstvě kontejnerované

- Sazenice budou mít identifikovatelnou nadzemní část

- Sazenice budou zdravé bez škůdců, chorob a vrostlých plevelů

- Veškerá sadba bude mít garantovaný původ a specifikaci taxonu

- Sazenice budou z obdobných klimatických podmínek

- Sazenice budou s minimálně třemi výhony požadované velikosti

Traviny:

- Veškeré sazenice kontejnerované

- Kontejnery budou o nejmenším rozměru K9 ( dle rozpisu výměr)

- Kontejnery budou dobře prokořeněné – ne čerstvě kontejnerované

- Sazenice budou mít identifikovatelnou nadzemní část

- Sazenice budou zdravé bez škůdců, chorob a vrostlých plevelů

- Veškerá sadba bude mít garantovaný původ a specifikaci taxonu

- Sazenice budou z obdobných klimatických podmínek

Cibuloviny:

- Cibule budou zdravé, nepoškozené a sazeny v řádných agrotechnických termínech určených právě cibulovinám

Květnatý trávník:

- Bude založen ve vymezeném území. Užita bude speciální směs osiva určena do stínu. Květnatý trávník bude obsahovat vyšší podíl dvouděložných bylin, které budou vytvářet zajímavé kvetoucí efekty v průběhu vegetační doby.

Trávník:

- Založení trávníku bude provedeno na závozech po odstraněných dřevinách a dle nové výměry zakreslené ve výkresové části.

- Bude se jednat o parkovou směs uznaného osiva např. od firmy Barenbrug nebo Volf, ale i české z Židlochovic. Do stinných částí bude použito vhodné osivo travnaté směsi, která snáší stín.

13.3.4 POŽADAVKY NA VÝSADBY

Výsadby budou provedeny firmou splňující odborně-technická kritéria pro sadové úpravy. Při výsadbě budou místa chráněna dle podmínek ČSN 38 9061. Veškeré výsadby budou realizovány ve smyslu ČSN 83 9021.

TERMÍN REALIZACE AKCE

Ořezy a pěstební opatření se provádí na jaře v době probouzení dřevin. Ideální je duben.

Nové výsadby nebudou v kolizi s žádnou jinou pracovní činností.

Termín plnění je nejdříve na podzim 2017.

Všeobecný termín výsadeb je od poloviny dubna do poloviny června a na podzim – od poloviny září do poloviny listopadu.

U těžkých půd se termín mění od druhé poloviny dubna do října, protože těžké půdy rychle promrzají. U písčitých půd se nesmí vysazovat v letním období. Všeobecně se dá zhodnotit jako nejvhodnější jarní termín výsadeb.

Trávy by se měly vysazovat jen na jaře, protože na podzim již nestačí dobře zakořenit.

Nedoporučuje se sázet do přemokřené půdy a za suchých větrných dní.

Časně na jaře kvetoucí cibuloviny se sadí po 15. září.

Výsadba stromů:

- Před výsadbou listnatých stromů budou vyhloubeny jámy ve velikosti cca 0,8m3 při velikostech 16-18cm       a 1 m3  u stromů do velikosti 18-20cm.

- Jámy budou kopány ručně, tak aby se nevytvářel květináčový efekt (výsadbová jáma bude po obvodu zdrsněna). Projektantem je doporučeno hloubit výsadbové jámy ručně tak, aby nedošlo k poškození sítí (někdy bývají sítě uloženy s mírnou odchylkou).

- Při výsadbě stromů se počítá s 50% výměnou zeminy.

- Na spod jámy se přidá cca7cm štěrkopísku jako drenáž.

- PO uložení do jámy se každému jedinci ve výsadbové uvolní úvazek balu (či drátěné pletivo) tak, aby v budoucnu bylo zabráněno zarůstání zbytků balu do kůry stromu.

- Pro výměnu zeminy bude připraven propustný pěstební substrát obohacený o dlouhodobě rozpustné hnojivo – rašelinokůrový substrát + např. Silvamix 3kg / 1m3.

- Místo závlahové sondy bude do pěstebního substrátu přidán půdní kondicionér např. TerraCottem v poměru 1,5-2kg na m3 substrátu.

- Každá dřevina musí být ihned po výsadbě zafixována 3 kůly (délka 3 m, frézované, impregnované) s 9 příčkami.

- Kmen obalen rákosovou rohoží, která bude uchycena ve čtyřech místech, aby se dala povolovat v průběhu sílení kmene.

- Po výsadbě bude umístěna chránička na patě kmene

- Výsadbová mísa bude chráněna mulčí ( výška mulče 10 cm  - ten bude rovnoměrně rozprostřen)

- Ihned po výsadbě je nutno provést zálivku po 50 – 100 l ke každému stromu.

- Na každém jedinci bude proveden komparativní (srovnávací) řez v koruně, kterým se docílí rovnováha mezi kořenovým systémem a asimilačním aparátem v koruně. Řez bude přizpůsoben taxonu a bude odstraněno maximálně 20% koruny. U jehličnanů se řez neprovádí

Záruka na vysazené dřeviny bude 36 měsíců od vysazení.

Výsadba keřů :

Výsadbové záhony s keři budou dobře propracované s příměsí výsadbového substrátu v množství 30%.

Záhony budou v bezplevelném stavu.

Při výsadbě budou pro každou sazenici vyhloubeny jamky o velikosti o 20% větší, než je kontejner.

Ke každé rostlině budou přidány 3 tablety např.10g Silvamix. Tablety se položí do okolí vysazené dřeviny a zašlápnou cca 5cm do půdy.

Sazenice musí být při výsadbě zatlačeny do jámy.

Při rozmisťování sazenic budou k okrajům záhonů u chodníků a oplocení sázeny nejblíže 40cm z důvodu růstu keřů, které by pak zasahovaly do chodníků.

Záhony budou po výsadbě mulčovány cca 7cm mulčovacího substrátu nebo kůry menší frakce.

Po výsadbě dojde k zálivce a zastřižení keřů.

Vlastní výsadbu poté provádíme na jaře nebo na podzim, pokud jsou však rostliny v kontejnerech, je možná i v průběhu roku.

Přebytečná půda z připravovaných jam bude odvezena na zadavatelem určené místo.

Obvyklá záruka na vysazené dřeviny je 36 měsíců od vysazení. Záleží na smluvních podmínkách.

Výsadba travin:

Do připravených záhonů se sazenice rovnoměrně rozloží.  Rozmístí se veškeré navržené sazenice a překontrolují se tvary, uspořádání a rozestupy jednotlivých sazenic. Ve výsadbě záhonu se postupuje od středu záhonu směrem ke kraji.

Výsadba z kontejnerů:

Kontejnery se sazenicemi se před výsadbou dobře provlhčí – celý kontejner se ponoří do vody až po okraj a ponechá se tam, dokud neuvolňují vzduchové bubliny.

U sazenic v kontejnerech často kořenový systém prorůstá drenážními otvory. V tom případě se kontejner na boku rozstřihne a sazenice se z něj oparně vyjme. Kořeny nikdy netrháme – jen seřezáváme nebo ostříháme.

Většinou vytvoří sazenice po stranách kontejneru kořenový filc, který se musí protrhat a prokypřit.

Mech, řasy nebo plevel a ztvrdlá zemina se musí také odstranit.

Rostliny se nevytahují z nádoby za stonek.

Samotná výsadba:

Před výsadbou se vyhloubí jamka. Musí být dostatečně velká, aby se kořenový systém zasadil bez ohýbání.

V žádném případě nesmí být sazenice zasazena hlouběji, než byla předtím.

Hlavní pupeny musí ležet těsně pod povrchem. Dlouhé kořeny se mohou zkrátit na šířku ruky. Kulové kořeny musí mít dostatek místa svisle v celé délce.

Sazenice se po stranách balu přitlačí tak, aby rostlina byla vzpřímená a pevně držela v zemi.

Výsadba cibulovin do trávníku:

Výsadba cibulí bude náhodná do hnízd. Do jednoho hnízda však musí přijít 5ks cibulí stejného taxonu. Cibuloviny budou vysazovány jak do záhonu, tak do trávníku. Cibuloviny vysazovány do záhonu budou sazeny jako poslední položka, aby nedošlo k jejich poškození.

Květnatý trávník do stínu:

Ve vyznačených místech bude založen květnatý trávník do stínu. Jelikož se většina území nachází v zástinu je nutný výběr kvalitního květnatého trávníku určeného složením právě do takových podmínek. Vybrána může být například směs ´Květnatý podrost do stínu´.

Pro založení trávníku je nutné provést perfektní jemné zpracování terénu se spádem cca2% od budov a komunikaci v ideálním případě. Při zpracování je nutné brát ohled na kořenové zóny stávajících dřevin.

- Jemné terénní úpravy

- Předseťové zpracování půdy cca 150mm

- Hnojení

- Výsev – cca 3g/m2

- Dokončovací péče

Nesmí být provedeno chemické odplevelení pozemku. Na pozemek se rozprostře trávníkový substrát cca 3cm vrstva. Do osiva bude přidáno trávníkové hnojivo. Po výsevu bude provedeno válcování a zálivka.

Dokončovací péče – hnojení (5g N/m2) po první seči. První dvě kosení provede realizační firma. Dále udržovací péče v rozsahu ČSN 83 90 51.

Záruka bude 36 měsíců od vysazení.

Založení trávníků:

Trávník bude uplatněn na vyznačených místech a taktéž na plochách po závozech a odstraněních jednotlivých dřevin.

Pro založení trávníku je nutné provést perfektní jemné zpracování terénu se spádem cca2% od budov a komunikaci v ideálním případě.

- Jemné terénní úpravy

- Předseťové zpracování půdy cca 150mm

- Odplevelení

- Hnojení

- Výsev – cca20g/m2

- Dokončovací péče

Musí být provedeno chemické odplevelení pozemku např. Roundapem. Na pozemek se rozprostře trávníkový substrát cca 3cm vrstva. Do osiva bude přidáno trávníkové hnojivo. Po výsevu bude provedeno válcování a zálivka.

Dokončovací péče – hnojení (5g N/m2) po první seči. První dvě kosení provede realizační firma. Dále udržovací péče v rozsahu ČSN 83 90 51

Záruka bude 36 měsíců od vysazení.

14. SEZNAM MÍR, VÝMĚR A POČTY NAVRŽENÝCH TAXONŮ

Listnaté stromy:

| číslo | název | popis | Velik. sazenice | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acer platanoides | Javor mléč | 18-20 | 4 ks |
| 2. | Quercus rubra | Dub červený | 18-20 | 3 ks |
| 3. | Prunus avium ´Plena´ | Třešeň ptačí | 16-18 | 5 ks |
| 4. | Malus ´Evereste´ | Okrasná jabloň | 16-18 | 4 ks |

Jehličnaté stromy:

| číslo | název | popis | Velik. sazenice | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Pinus peuce | Borovice rumelská | 225-250 | 5 ks |

Solitérní keře:

| číslo | název | popis | Velik. Sazenice | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Amelanchier lamarckii ’Baleriana‘ | Muchovník Lamarkův | 125-150 (min.3kmínky) | 6 ks |
| B | Magnolia stellata ´Royal Star´ | Šácholan hvězdokvětý | 125-150 cm | 3 ks |

Keře:

| číslo | název | popis | ks/m2 | Velikost sazenice | celkem ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Caryopteris x clandonensis ´Heavenly Blue´ | Ořechoplodec | 5 | 30-40 | 56 ks |
| D | Microbiota decusata | Mikrobiota křižanolistá | 5 | 30-40 | 120 ks |

Traviny:

| číslo | název | popis | ks/m2 | Velikost sazenice | celkem ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR1 | Panicum virgatum ´Cloud Nine´ | Proso prutnaté | 5 | K9 | 92 ks |

Cibuloviny:

| číslo | název | popis | celkem ks |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Allium ´Purple Sensation´ | Okrasný česnek | 60 ks |
| C2 | Ornithogalum umbellatum | Snědek chocholičnatý | 1000 ks |
| C3 | Scilla siberica | Ladoňka sibiřská | 1000 ks |

Česneky budou sazeny jednotlivě, další cibuloviny určené do trávníku budou sazeny v hnízdech po 3-5 ks.

Seznam výměr:

Nově navržené listnaté stromy …16 ks

Nově navržené jehličnaté stromy v.s.225-250…5 ks

Nově navržené solitérní listnaté keře …9 ks

Nově navržené listnaté keře v záhonech…176 ks

Nově navržené traviny…92 ks

Nově navržené cibuloviny do záhonu … 60 ks

Nově navržené cibuloviny do trávníku … 2 000 ks

Výměra nově založených záhonů…50 m2

Zemina pro závoz terénních nerovností po odstraňovaných dřevinách … 18 m3

Zemina pro jemné terénní úpravy … 4 m3

Nově založených květnatých trávníků do stínu …663 m2

Nově založených parkových trávníků …412  m2

15. ÚDRŽBA NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ

ÚDRŽBA NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ

Každá nová výsadba se musí několikrát ročně udržovat.

Nejdůležitější jsou první tři roky po výsadbě – rozvojová péče. Do té doby rostliny již zcela zakoření a začnou se chovat, jak je pro ně typické. Záhony se zapojí a jsou konkurence schopné proti plevelům a částečně i odolnější proti poškození a povětrnostním vlivům.

ROZVOJOVÁ PÉČE (Údržba první tři roky po založení)

U stromů

– 1x ročně doplnění mulče a oprava výsadbové misky

_ 1x kontrola a oprava kotvení, úvazků

_ 1xkontrola a oprava ochrany kmínku

_zálivka v obdobích sucha 6x za vegetační období

_jarní přihnojení

_odstranění obrostu na kmínku

U keřových a trvalkových záhonů

_2x odplevelení

_opravný řez, odstranění suchých částí (traviny budou seřezávány v jarních měsících těsně před rašením)

_přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem

_doplnění mulče

Po dobu tří let.

U květnatého trávníku

Jarní válcování

Přihnojení

Dosetí

Sekání min. 2x

Na jaře se provede hnojení a případné doplnění substrátu a travního osiva do vzniklých nerovností.

U trávníku

Jarní válcování

Přihnojení

Dosetí

Postřik proti dvouděložným

Sekání co 7 x ročně

Na jaře se provede hnojení a případné doplnění substrátu a travního osiva do vzniklých nerovností.

NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA

Již se nedoplňuje mulč a stromy se zapojí do travních porostů a keře vytvoří kompaktní porosty.

V období sucha zálivky 5x za sezónu.

Odstranění suchých větví a odumřelých částí.

Řez keřů 1x za sezónu dle potřeby jednotlivých druhů.

Další všeobecné údaje:

Řez dřevin

Ze stromů je třeba odstranit veškeré odumřelé, nemocné a slabé dřevo. Řez musí být hladký a čistý se zachováním větevního kroužku. Větší rány budou ošetřeny stromovým balzámem, aby do nich nepronikly bakterie a houby.

Při řezu bude respektován přirozený či navržený habitus dřeviny, růstový rytmus a režim kvetení.

Dle potřeby bude proveden zimní řez, tedy od začátku prosince do poloviny března. V tomto období snášejí dřeviny řez nejlépe. U keřů kvetoucích na jednoletém dřevě budou odkvetlé větve zkráceny až k bázi, přičemž budou ponechány jedno nebo dvě očka. V tomto období bude v případě potřeby proveden také prosvětlovací či zmlazovací řez, jestliže některé dřeviny příliš zhoustly. Tento řez bude proveden vždy po dvou či po třech letech.

U solitérních keřů bude dbáno na správný růst a habitus dřeviny.

U skupin keřů bude dbáno na požadovanou zapojenost.

16. REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Popis situace

Momentálně se v parteru vyskytují starší zpevněné plochy, které rozdělují plochy zeleně na několik částí. Výrazným je kruhový útvar v západní části. Dnešní povrch je z litého asfaltu. Často zaplátovaný po výměně podzemních vedení sítí.

Popis návrhu

Návrh pracuje se stejným rozvržením chodníků, jako je tomu doposud. Rekonstruován bude povrchový materiál a obrubníky. Jelikož jde o rekonstrukci je počítáno s výměnou pochozí části a předpokládá se ponechání stávajícího štěrkového lože pod aktuálním chodníkem. Při rekonstrukci dojde pouze k jeho vyrovnání a dosypání některých částí.

Severně v území se nachází parcela soukromého vlastníka  na níž  je vedeno současné vyústění chodníku. Proto je v seznamu výměr tato část oddělena a není zahrnuta do rozpočtové části.

Zpevněná plocha bude vytvořena z betonové dlažby o rozměru 100 x 100 x 60 mm v barvě antracitové šedé. Kraje budou řešeny zapuštěnou betonovou obrubou o rozměrech 50 x 200 x 100 mm v téže barvě, vše usazeno v betonové obrubě. Vyspádování zpevněné plochy je 2 %. Směr spádování je naznačen ve výkresových částech. Zpevněné plochy se týkají i menších prostorů k sezení, kde budou umístěny pod mobiliářem.

Ukázka nové dlažby

Seznam výměr:

Zpevněné plochy k odstranění … 283 m2

Zpevněné plochy – ve vlastnictví soukromníka … 4,5 m2

Obrubníky k odstranění  (50x200mm)… 222,5 m

Obrubníky  - ve vlastnictví soukromníka (50x200mm)… 3,5 m

Nově navržené zpevněné plochy … 283 m2

Nově navržené zpevněné plochy – ve vlastnictví soukromníka … 4,5 m2

Nově navržené obrubníky (50x200mm)… 222,5 m

Nově navržené obrubníky  - ve vlastnictví soukromníka (50x200mm)… 3,5 m

Závoz zeminy (zásyp kolem nově vytvořených obrubníků) … 22 m3

Štěrk pro dosypání a vyrovnání podloží zpevněné plochy … 14,2 m3

17. MOBILIÁŘ

Popis situace

Aktuálně se v území nenachází žádný mobiliář. Vidět jsou však pozůstatky ostrůvků pro lavičky. Momentálně není možné se v území pozastavit a odpočinout si.

Popis návrhu

Návrh pracuje s myšlenkou blízkosti procházející cyklostezky přes ul. Hvězdná a snaží se podchytit potenciál místa jako odpočinkové plochy k zastavení u cyklostezky. Mobiliář je přizpůsoben nejen místy k sezení, ale také umístění kol. Vybrány byly lavičky kovovo-dřevěné konstrukce. Lavičky jsou umístěny zejména kolem kruhové plochy, ale také v kapsách dříve užívaných pro mobiliář ve východní straně parteru. Aby mohl být prostor funkční, byly navrženy i odpadkové koše, které leží vždy u hlavního vstupu do parteru a to na jižní a východní straně. Pro cyklisty jsou přidány stojany na kola z jednoduché kovové konstrukce. Stojany byly umístěny v jižní části parteru, kdy je nejlepší dostupnost do prostoru.

Ilustrační obrázky vybraného mobiliáře:

Lavička s opěradlem v délce 1820mm – ilustrační obrázek

Uprostřed fotografie jsou lavičky pro individuální sezení o délce 600mm – ilustrační obrázek

Odpadkové koše , kombinace oceli a dřeva – ilustrační obrázek

Seznam mobiliáře – stejný design od jednoho výrobce

# Lavička s opěradlem délky 1820 mm (šíře 650mm, výšky 770mm) … 5 ks

Charakter konstrukce:	odlitky ze slitiny hliníku spojené dřevěnými lamelami (akátové dřevo) pomocí šroubových spojů z nerezu

Povrchová úprava:	odlitky bočnic bez další povrchové úpravy nebo s práškovým vypalovacím lakem

Nosná kostra: 			odlitky ze slitiny hliníku

Sedák:	8 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu (30×40 mm) délky 1800 mm

2 oblé lamely z masivního dřeva obdélníkového průřezu (32×40 mm) délky 1800 mm

Opěradlo:			6 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu (30×40 mm) délky 1800 mm

1 lamela z masivního dřeva obdélníkového průřezu (30×45 mm) délky 1800 mm

# Barevnost:			bezbarvý  polyesterový práškový lak v jemné struktuře mat

# Kotvení:	kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M8

# Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce (montážních a technických listů).

Hmotnost:			38 kg

# Lavička s opěradlem délky 600 mm (šíře 650 mm, výšky 770 mm) … 3 ks

# Tato lavička bude ve stejném designu jako předchozí prvek

Charakter konstrukce:	odlitky ze slitiny hliníku spojené dřevěnými lamelami (akátové dřevo) pomocí šroubových spojů z nerezu

Povrchová úprava:		odlitky bočnic bez další povrchové úpravy nebo s práškovým vypalovacím lakem

Nosná kostra: 			odlitky ze slitiny hliníku

Sedák:				8 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu (30×40 mm) délky 560 mm

2 oblé lamely z masivního dřeva obdélníkového průřezu (32×40 mm) délky 560 mm

Opěradlo:			6 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu (30×40 mm) délky 560 mm

1 lamela z masivního dřeva obdélníkového průřezu (30×45 mm) délky 560 mm

# Barevnost:			bezbarvý polyesterový práškový lak v jemné struktuře mat

# Kotvení:	kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M8

# Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce (montážních a technických listů).

Hmotnost:			18 kg

Montáž prvků:

Odpadkový koš obdélného půdorysu, dvířka s dřevěnými lamelami, objem nádoby 120 l  … 2 ks

Charakter konstrukce:   	Ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami  (akátové dřevo) připojenými pomocí šroubových spojů z nerezu.

Povrchová úprava:   	Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

Nosná kostra:   		Svařenec z ohýbaných výpalků z ocelového plechu.

Dvířka:    	11 lamel s pero drážkou z masivního dřeva obdélníkového průřezu na ocelové konstrukci pověšené na pantech.

Zadní stěna:    	11 lamel s pero drážkou z masivního dřeva obdélníkového průřezu na ocelové konstrukci pevně připojené k nosné kostře.

Vnitřní nádoba:    	ohýbaný pozinkovaný plech, objem 120 l.

# Barevnost:		bezbarvý polyesterový práškový lak v jemné struktuře mat

# Kotvení:	kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M8

# Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce (montážních a technických listů).

Hmotnost:    		76 kg

Montáž prvků:

# Stojan na kola celoocelový (výška 1100mm, délka 600mm) … 4 ks

Charakter konstrukce:	ocelová konstrukce z L-profilu

Povrchová úprava:	opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem

Tělo:	svařenec z ocelového L-profilu 60×60×6 mm a plechových výpalků tloušťky 10 mm

celková výška 1100 mm, délka 600 mm

# Barevnost:		odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat

# Kotvení:	kotvení pod dlažbu nebo do zhutněného terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12

# Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce (montážních a technických listů).

Hmotnost:		18 kg

Montáž prvků: